Машина резки кондитерских пластов МР-2Р - оборудование для ручной резки кондитерских пластов:

- вафельные листы, склеенные жировой начинкой;

- бисквитные пласты с кремом;

- восточные сладости;

- и многое другое.

| Технические характеристики | МР-2Р |
| --- | --- |
| Максимальный размер пласта (ДxШxВ), мм | 500х300х100* |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1300х1000х1000 |
| Масса, кг | 100 |

* размер может быть изменен под требования заказчика.

Принцип работы машины МР-2Р это продольно-поперечная резка кондитерских блоков и пластов прохождением через блоки ножей. Все операции проводятся вручную:

- Установка пласта для резки и опускание прижимного устройства;

- Продольная резка с последующим возвратом в исходное положение;

- Опускание прижимного устройства;

- Поперечная резка с последующим возвратом в исходное положение;

- Съем готовой продукции.

Особенности МР-2Р:

- Размер используемых пластов может быть изменен под требования покупателя.

- Сменные блоки ножей и направляющих для увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

- Прижимное устройство позволяет резать сразу несколько пластов.

- Система поддонов для сбора обрезков и отходов.

- Простота конструкции, минимальные регулировки, надежность оборудования.

- Все детали и узлы, контактирующие с продуктом, изготовлены из пищевой нержавеющей стали и полимеров, что обеспечивает полное соблюдение санитарных норм и технологических процессов.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина резки кондитерских пластов МР-2Р | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- |
| Машина резки МР-2Р | 320 000,00 |
| Сменный комплект блоков ножей и направляющих | 92 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- DIMEX		- www.dimex.ws

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99